## Slide 1
Desenho Computacional de Probes de DNA para Biossensores GFET
Pipeline in silico para deteção de 6 patógenos bacterianos
Romeu Fernandes · PG45861 · Universidade do Minho · Maio 2026

## Slide 2
Alvos Biológicos
Genes-alvo selecionados para deteção por GFET
Biossensores GFET — Contexto
• GFET (Graphene Field-Effect Transistor): biossensor de elevada sensibilidade baseado em grafeno
• Probe de ssDNA imobilizada na superfície de grafeno capta o alvo via hibridação → mudança de carga → sinal elétrico
• Objetivo: desenhar probes com Tm, GC% e estrutura secundária ótimos para 6 genes bacterianos
Genes Alvo
Gene | Organismo | Grupo
nuc | Staphylococcus aureus | A
rmpM | Neisseria meningitidis | A
lytA | Streptococcus pneumoniae | B
oprL | Pseudomonas aeruginosa | B
algD | Pseudomonas aeruginosa | B
frdB | Haemophilus influenzae | B
algD: gene problemático (ver Slide 4) — apenas 2 sequências no NCBI
Grupo A: patógenos Gram-positivos / Gram-negativos sistémicos | Grupo B: patógenos respiratórios / Gram-negativos

## Slide 3
Visão Geral da Pipeline
Sequência de execução — do NCBI à previsão 3D
1. NCBI Entrez
Recuperação de sequências ≤20 seq/gene, formato FASTA
2. MAFFT v7.526
Alinhamento múltiplo de sequências (MSA)
3. Janelas Conservadas
18–28 nt · conservação ≥ 85% gaps ≤ 20% → candidatas
4. Triagem Termoquímica
Tm, GC%, hairpin ΔG, homodimer ΔG (primer3-py)
5. seqfold (MFE)
Estrutura secundária ssDNA ΔG MFE > −6.0 kcal/mol
6. Boltz-2 (3D)
Previsão de estrutura 3D confidence · pTM · pLDDT
→
→
→
→
↓
Output: FINAL_PROBES_ALL.csv (4 263 probes geradas pela pipeline + 75 probes de literatura) · Top 25 → Boltz-2 (Google Colab GPU T4)

## Slide 4
Passos 1–3: Recuperação, Alinhamento e Candidatos
NCBI Entrez → MAFFT → Janelas deslizantes conservadas
Metodologia
Passo 1 — NCBI Entrez
• Query: gene[Gene Name] + organism[Organism]
• Máximo 20 sequências por gene (RefSeq preferido)
• Filtro de comprimento: 100–5000 bp
Passo 2 — MAFFT v7.526
• Alinhamento múltiplo progressivo (FFT-NS-2)
• Modo single-sequence para genes com 1 seq
Passo 3 — Janelas Deslizantes Conservadas
• Comprimento: 18–28 nt (Wetmur 1991)
• Passo: 3 nt
• Conservação por posição ≥ 85%
• Conteúdo de gaps ≤ 20%
Sequências recuperadas e candidatos gerados
Gene | Organismo (abrev.) | Seq. NCBI | Comprimento (bp) | Candidatos
nuc | S. aureus | 20 | 200–3 000 | 529
rmpM | N. meningitidis | 20 | 100–1 200 | 76
lytA | S. pneumoniae | 20 | 700–1 300 | 925
oprL | P. aeruginosa | 20 | 300–2 000 | 1 015
algD | P. aeruginosa | 2 | 500–2 500 | 2
frdB | H. influenzae | 20 | 200–2 000 | 1 716
TOTAL | — | 102 | — | 4 263
algD: apenas 2 sequências encontradas no NCBI (P. aeruginosa). Resultado: 0 candidatos → gene excluído da análise estrutural.

## Slide 5
Passo 4: Triagem Termoquímica
Cálculo de Tm, GC%, hairpin ΔG e homodimer ΔG via primer3-py
Critérios de Filtragem
Parâmetro | Critério (default) | Referência
Tm | 53–72 °C | SantaLucia & Hicks 2004
GC% | 40–65% | IDT OligoAnalyzer
Hairpin ΔG | > −2 kcal/mol | primer3-py
Homodimer ΔG | > −5 kcal/mol | primer3-py
Comprimento | 18–28 nt | Wetmur 1991
Ajustes gene-específicos
• nuc, frdB (AT-rich): Tm mín. 52 °C · GC 38–60%
• oprL, algD (GC-rich): GC máx. 70%
• rmpM: conservação mín. 80% (variabilidade elevada)
Funil de Triagem por Gene
Gene | Candidatos | Pass básico | %
nuc | 529 | 125 | 23.6%
rmpM | 76 | 32 | 42.1%
lytA | 925 | 540 | 58.4%
oprL | 1 015 | 295 | 29.1%
algD | 2 | 0 | 0.0%
frdB | 1 716 | 467 | 27.2%
TOTAL | 4 263 | 1 459 | 34.2%
34.2% das candidatas passam todos os critérios termoquímicos. algD: 0 probes (ver Slide 4).

## Slide 6
Passo 5: Estrutura Secundária — seqfold
Previsão de estrutura secundária ssDNA (algoritmo de Nussinov, 37 °C)
Metodologia
• seqfold: implementação do algoritmo de Nussinov para previsão de estrutura secundária de ácidos nucleicos
• Temperatura: 37 °C (temperatura fisiológica)
• Calcula: Minimum Free Energy (ΔG MFE) e fração de bases emparelhadas
• Critério de rejeição: ΔG MFE ≤ −6.0 kcal/mol (Zadeh et al. 2011) → probe com estrutura secundária estável demais não hibridiza eficientemente
Resultados
Gene | Pass básico | Pass seqfold | Rejeitadas | Threshold
nuc | 125 | 118 | 7 | ΔG ≤ −6.0
rmpM | 32 | 32 | 0 | ΔG ≤ −6.0
lytA | 540 | 538 | 2 | ΔG ≤ −6.0
oprL | 295 | 295 | 0 | ΔG ≤ −6.0
frdB | 467 | 467 | 0 | ΔG ≤ −6.0
TOTAL | 1 459 | 1 450 | 9 | —
Observação: o threshold −6.0 kcal/mol é demasiado permissivo para ssDNA — filtra apenas 9/1 459 (0.6%) das probes. Recomendação: recalibrar para −3.0 kcal/mol em iteração futura.
Distribuição de ΔG MFE
• Maioria das probes: ΔG entre 0 e −4 kcal/mol
• Probes nuc (AT-rich): ΔG tipicamente próximo de 0
• Probes oprL (GC-rich): ΔG mais negativo (até −5)
• Nenhuma probe com ΔG < −6 kcal/mol encontrada em rmpM, oprL ou frdB

## Slide 7
Passo 6: Boltz-2 — Previsão de Estrutura 3D
Rede neuronal de difusão multimodal para ssDNA (Wohlwend et al. 2024)
Modelo Boltz-2
• Boltz-2: rede neuronal de difusão multimodal treinada para previsão de estrutura 3D de biomoléculas (proteínas e ácidos nucleicos)
• Input: ficheiro YAML com sequência ssDNA {"version": 1, "sequences": [{"dna": {"id": ["A"], "sequence": "..."}}]}
• Executado em Google Colab com GPU T4 (~2–5 min/probe vs. >30 min em CPU local)
• Adaptação necessária: Boltz-2 requer modo DNA-only (notebook personalizado — descarta validação de proteína)
Métricas de Qualidade Estrutural
Métrica | Descrição | Classificação
confidence | Score global de confiança da estrutura prevista | ≥ 0.70 → GOOD
pTM | Predicted TM-score (similaridade estrutural global) | informativo
pLDDT | Per-residue Local Distance Difference Test (média) | ≥ 0.80 → alta qualidade
Seleção das 25 Probes
• Probes selecionadas: top 5 por gene (pass básico + melhor seqfold ΔG)
• algD excluído (0 probes disponíveis)
• Total: 5 × 5 genes = 25 probes submetidas ao Boltz-2
Classificação por Confidence Score
GOOD (≥ 0.70) → 2 probes
MODERATE (0.60 – 0.70) → 8 probes
LOW (< 0.60) → 15 probes
Nota: confidence scores para ssDNA tendem a ser menores que para proteínas (Boltz-2 foi treinado maioritariamente em dados proteicos).

## Slide 8
Resultados Boltz-2 — 25 Probes
Previsão de estrutura 3D | GOOD ≥ 0.70 · MODERATE 0.60–0.70 · LOW < 0.60
Probe ID | Gene | Tm (°C) | GC% | Confidence | pTM | pLDDT | Qualidade
p1065_lytA | lytA | 66.5 | 57 | 0.636 | 0.294 | 0.722 | MODERATE
p1073_lytA | lytA | 66.8 | 62 | 0.496 | 0.260 | 0.555 | LOW
p1074_lytA | lytA | 67.6 | 59 | 0.572 | 0.268 | 0.649 | LOW
p1075_lytA | lytA | 67.8 | 61 | 0.629 | 0.241 | 0.726 | MODERATE
p1382_lytA | lytA | 67.1 | 57 | 0.705 | 0.319 | 0.802 | GOOD ★
p1877_oprL | oprL | 70.6 | 68 | 0.616 | 0.330 | 0.687 | MODERATE
p205_nuc | nuc | 60.3 | 43 | 0.430 | 0.340 | 0.452 | LOW
p214_nuc | nuc | 59.8 | 46 | 0.525 | 0.250 | 0.593 | LOW
p215_nuc | nuc | 60.1 | 44 | 0.511 | 0.263 | 0.572 | LOW
p216_nuc | nuc | 60.3 | 43 | 0.495 | 0.303 | 0.543 | LOW
p2194_oprL | oprL | 70.6 | 69 | 0.581 | 0.286 | 0.654 | LOW
p2195_oprL | oprL | 71.3 | 67 | 0.532 | 0.275 | 0.597 | LOW
p2196_oprL | oprL | 71.5 | 68 | 0.512 | 0.285 | 0.569 | LOW
p2205_oprL | oprL | 70.8 | 69 | 0.556 | 0.247 | 0.634 | LOW
p3367_frdB | frdB | 65.2 | 54 | 0.792 | 0.374 | 0.897 | GOOD ★★
p3597_frdB | frdB | 64.5 | 52 | 0.512 | 0.292 | 0.567 | LOW
p3598_frdB | frdB | 64.8 | 54 | 0.524 | 0.299 | 0.581 | LOW
p3630_frdB | frdB | 64.9 | 52 | 0.387 | 0.217 | 0.429 | LOW
p3631_frdB | frdB | 64.9 | 50 | 0.387 | 0.280 | 0.414 | LOW
p498_nuc | nuc | 59.7 | 43 | 0.626 | 0.296 | 0.708 | MODERATE
p570_rmpM | rmpM | 61.8 | 46 | 0.535 | 0.232 | 0.611 | LOW
p578_rmpM | rmpM | 60.0 | 48 | 0.639 | 0.259 | 0.734 | MODERATE
p579_rmpM | rmpM | 60.2 | 46 | 0.672 | 0.343 | 0.754 | MODERATE
p580_rmpM | rmpM | 60.4 | 44 | 0.609 | 0.284 | 0.690 | MODERATE
p581_rmpM | rmpM | 61.1 | 46 | 0.635 | 0.352 | 0.705 | MODERATE

## Slide 9
Discussão e Próximos Passos
Principais conclusões da análise computacional
Principais Resultados
Pipeline gerou 4 263 candidatas (5 genes) → 1 450 passam triagem completa
2 Probes GOOD identificadas pelo Boltz-2:
★★ p3367_frdB (H. influenzae)
confidence=0.792 · pLDDT=0.897 → estrutura local bem definida
★ p1382_lytA (S. pneumoniae)
confidence=0.705 · pLDDT=0.802 · Tm=67.1°C · GC=57%
Gene nuc (S. aureus): todas as 5 probes em LOW
→ AT-rich (GC 43–46%) reduz confidence Boltz-2, MAS favorece hibridação
→ comportamento esperado e desejável para probe de deteção
Gene algD: problema crítico — apenas 2 seq. no NCBI → 0 probes
→ necessário ampliar query (termos alternativos, mais organismos)
seqfold filtra apenas 0.6% das probes (9/1 459)
→ threshold −6.0 kcal/mol inadequado para ssDNA curto (18–28 nt)
Próximos Passos
Especificidade (BLAST)
Verificar off-target binding das 2 probes GOOD contra genoma humano e microbioma oral
Recalibrar seqfold
Testar threshold −3.0 kcal/mol para eliminar probes com estrutura secundária mais estável
Resolver algD
Ampliar query NCBI (incluir P. fluorescens, P. putida) ou usar base de dados alternativa (UniProt, SILVA)
Candidatas prioritárias para validação: p3367_frdB (frdB, H. influenzae) e p1382_lytA (lytA, S. pneumoniae)